Технический паспорт

Перечень запасных частей

для мембранных вентилей MECAIR

с резьбовым патрубком

серии 700

TYCO – Umwelttechnik GmbH

Im Petersfeld 6

65624 Altendiez

Germany

Tel: +49 (0)6432 1001-2

Fax: +49(0)6432 63810

info@tyco-umwelttechnik.de

"TYCO – умвельттехник ГмбХ"

мембранных вентилей VNP

VNP 708 – 712					VEP 714 – 716 - 720

| Тип | A | B | C | D | E | F | Gewicht | Druckbereich | Kv-Wert | мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg | (бар) | (m³/h)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мин | макс |  |  |  |
| VNP 708 | 2" | 81 | 125 | 110 | 255 | 60 | 1,50 | 0,5 | 7,5 | 35 | 1 |  |
| VNP 712 | 2 1/2" | 96 | 160 | 130 | 272 | 72 | 2,10 | 0,5 | 7,5 | 53,6 | 1 |  |
| VNP 714 | 2 1/2" | 96 | 160 | 130 | 305 | 72 | 2,20 | 0,5 | 7,5 | 61,8 | 2 |  |
| VNP 716 | 3" | 110 | 185 | 140 | 330 | 85 | 2,80 | 0,5 | 7,5 | 220 | 2 |  |
| VNP 720 | 3 1/2" | 125 | 215 | 165 | 360 | 94 | 3,70 | 0,6 | 7,5 | 278 | 2 |  |
| Abmessungen in mm |  |  | ermittelt mit nichtkomprimierbaren Flüssigkeiten, berechnet |

Ausgabe 01/2001

"TYCO – умвельттехник ГмбХ"

#### мембранных вентилей VEM

VEM 708 – 712					VEM 714 – 716 – 720

| Тип | A | B | C | D | E | F | L | Gewicht | Druckbereich | Kv-Wert | мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kg | (бар) | (m³/h)* | (бар) | (m³/h)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин | макс | мин | макс |  |
| VEM 708 | 2" | 81 | 125 | 110 | 180 | 60 | 1/8" | 1,20 | 0,5 | 7,5 | 35,0 | 1 |  |
| VEM 712 | 2 1/2" | 96 | 160 | 130 | 212 | 72 | 1/8" | 1,80 | 0,5 | 7,5 | 53,6 | 1 |  |
| VEM 714 | 2 1/2" | 96 | 160 | 130 | 245 | 72 | 1/8" | 1,90 | 0,5 | 7,5 | 61,8 | 2 |  |
| VEM 716 | 3" | 110 | 185 | 140 | 270 | 85 | 1/8" | 2,50 | 0,5 | 7,5 | 220 | 2 |  |
| VEM 720 | 3 1/2" | 125 | 215 | 165 | 300 | 94 | 1/8" | 3,40 | 0,6 | 7,5 | 278 | 2 |  |
| Abmessungen in mm |  | ermittelt mit nichtkomprimierbaren Flüssigkeiten, berechnet |  |

##### Ausgabe 01/2001

"TYCO – умвельттехник ГмбХ"

###### VEM 708 – 712

###### VEM 714 – 716 – 720