Технический паспорт

Перечень запасных частей

для мембранных вентилей MECAIR

с резьбовым патрубком

серии 400

TYCO – Umwelttechnik GmbH

Im Petersfeld 6

65624 Altendiez

Germany

Tel: +49 (0)6432 1001-2

Fax: +49(0)6432 63810

info@tyco-umwelttechnik.de

"МЕКАИР – умвельттехник ГмбХ"

#### мембранных вентилей VNP

VNP 408 – 412						VNP 414 – 416 – 420 - 424

VNP 408 – 412						VNP 414 - 416

| Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht | мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |
| VNP 408 | 1" | 63 | 94 | 108 | 136 | 32 | 18 | 7 | 0,70 | 1 |  |
| VNP 412 | 1 ½” | 94 | 140 | 158 | 155 | 58 | 18 | 11 | 1,10 | 1 |  |
| VNP 414 | 1 ½“ | 94 | 140 | 158 | 188 | 58 | 18 | 11 | 1,90 | 2 |  |
| VNP 416 | 2 | 105 | 175 | 195 | 210 | 62 | 18 | 11 | 2,30 | 2 |  |
| VNP 420 | 2 ½" | 128 | 200 | 220 | 228 | 80 | 20 | 11 | 3,30 | 2 |  |
| VNP 424 | 3" | 128 | 200 | 220 | 228 | 80 | 20 | 11 | 3,30 | 2 |  |
| Abmessungen in mm * ermittelt mit nichtkomprimierbaren Flüssigkeiten, |

"МЕКАИР – умвельттехник ГмбХ"

мембранных вентилей VEM

VEM 408 – 412					VEM 414 – 416 - 420 - 424

| Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht | мембрана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |
| VEM 408 | 1" | 63 | 94 | 108 | 76 | 32 | 18 | 7 | 0,40 | 1 |  |
| VEM 412 | 1 ½” | 94 | 140 | 158 | 128 | 58 | 18 | 11 | 1,10 | 1 |  |
| VEM 414 | 1 ½“ | 94 | 140 | 158 | 128 | 58 | 18 | 11 | 1,60 | 2 |  |
| VEM 416 | 2 | 105 | 175 | 195 | 150 | 62 | 18 | 11 | 2,00 | 2 |  |
| VEM 420 | 2 ½" | 128 | 200 | 220 | 168 | 80 | 20 | 11 | 3,00 | 2 |  |
| VEM 424 | 3" | 128 | 200 | 220 | 168 | 80 | 20 | 11 | 3,00 | 2 |  |
| Abmessungen in mm * ermittelt mit nichtkomprimierbaren Flüssigkeiten, |

##### Ausgabe 01/2001

"МЕКАИР – умвельттехник ГмбХ"

###### VEM 408 - 412

###### VEM 414 – 416 – 420 – 424

1	МОНТАЖ И СОЕДИНЕНИЯ

ВХОД ВЕНТИЛЯ:	подача - подсоединение IN

ВЫХОД ВЕНТИЛЯ:	к трубе сжатого воздуха - подсоединение OUT

БЛОКИРОВКА ТРУБЫ:	с резьбовым патрубком. Труба не должна быть завинчена до упора, а должна фиксироваться контргайкой.

НАПОЛНЕНИЕ:	-	СЖАТЫЙ ВОЗДУХ - осушенный, профильтрованный, без следов масла.

(непосредственно перед резервуаром сжатого воздуха или перед промежуточным резервуаром должен быть установлен фильтр/редукционный клапан)

-	мин/макс давление 0,5 - 7,5 бар (при давлении выше 7,5 бар воздух выходит из вспомогательного клапана, и клапан пропускает в направлении отверстия)

ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД к резервуару сжатого воздуха или промежуточному резервуару:

-	мин ( 3/4” для резервуаров с вентилем 1”

-	мин ( 1” резервуаров с вентилем 1 1/2”

-	мин ( 1 1/2” для резервуаров с вентилем 2” или 3”.

КОМПРЕССОР И ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ СОРАЗМЕРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ:

НАКАЧКИ РЕЗЕРВУАРА СЖАТОГО ВОЗДУХА ОТ 0 ДО 2 БАР ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

МОНТАЖ ЗАЩИТЫ ОТ ДОЖДЯ в виде защитной крыши для вентиля типа VEP при монтаже на открытом воздухе.

2	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Перед тем как приступить к обслуживанию вентилей и вводу в эксплуатацию резервуара сжатого воздуха или промежуточного резервуара из трубопроводов сжатого воздуха, из резервуара или промежуточного резервуара должны быть удалены инородные тела (металлические опилки, ржавчина или другие загрязнения). Перед первым запуском в работу этот процесс осуществляется через дренажное отверстие в днище резервуара сжатого воздуха или промежуточного резервуара на стороне, противоположной входу. Это отверстие должно быть полностью открыто (пробка или, что лучше, шаровой клапан мин. ( 1/4”).

Если при вводе в эксплуатацию вследствие недостаточной пропускной способности трубопроводной сети (см. раздел 1) в резервуаре сжатого воздуха или промежуточном резервуаре не появится давление (так как соответствующие вентили открыты), следует перекрыть входной вентиль на резервуаре сжатого воздуха или промежуточном резервуаре. Затем нужно подождать, пока давление в сети не повысится до 0,7 бар и быстро открыть вентиль.

"МЕКАИР – умвельттехник ГмбХ"

3	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

3.1)	-	ДЛЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Количество ( 5% от поставки (мин. 1 шт.)

-	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (1), в комплекте со вспомогательным электромагнитным клапаном, катушкой и патрубком

3.2) - ДЛЯ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Количество ( 10% от поставки (мин. 2 шт.)

-	вспомогательное устройство (1), см. выше

-	мембрана (3), для вентилей с простой мембраной

-	мембрана (3) + (4), для вентилей с двойной мембраной

4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ:

4.1) ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНТРОЛЮ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

-	Перед полным или частичным демонтажом вентиля давление в резервуаре сжатого воздуха или буферном резервуаре должно быть снято полностью до нуля (в случае модели VEP должно быть выключено электропитание).

-	Замена или проверка мембраны: во время монтажа мембраны необходимо следить за тем, чтобы положение боковых ушек соответствовало профилю литой детали, а также чтобы заклепка на оси находилась в соответствующем правильном положении.

-	Болты затягивать без перетяжки. При этом рекомендуется использовать динамометрический гаечный ключ, а именно: 1,6 кгм для М6 (3/4” - 1”), 3,8 кгм для М8 (1 1/2”), 7 кгм для М10 (2” -2 1/2” - 3”).

-	Замена катушки или проверка вспомогательного электромагнитного клапана: аккуратно демонтировать катушку и при этом следить, чтобы не потерялась пружина сердечника.

4.2) ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ:

-	Для вентилей VEP: работоспособность и состояние электрических соединений, а также плотность соединительных штекеров

-	Для вентилей VEM: работоспособность и состояние пневматических соединений, а также плотность соответствующих соединений

4.3) НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ: В случае возникновения неполадок в работе должны быть выполнены следующие операции контроля:

| Возникшая неполадка: | Операция контроля: |
| --- | --- |
| Вентиль не открывается либо вибрирует | - Проверить, не прервана ли цепь тока катушки или не оборван ли подводящ. кабель - Проверить наличие управляющего напряжения на устройстве последовательного управления (на клеммной колодке электромагнитного клапана). Оно не должно иметь погрешностей и находиться в пределах +10 % номинального значения. |
| Вспомогательный электромагнитный клапан теряет воздух. Вентиль теряет воздух или остается в открытом положении | - Проверить, не превышено ли давление сжатого воздуха 7,5 бар - Проверить затянуты ли до отказа болты крышки. При замене мембраны и при наличии вибрации должен использоваться сохраняющий резьбу клей (Loctite243 или что-либо подобное). - Снять крышку соответствующего вентиля, а также катушку. Проверить, чтобы под мембраной либо пуансоном керна не было посторонних веществ. Обратите при этом внимание на то, чтобы не потерялась пружина керна. |